# nombre del procedimiento:

Recepción de Colmenas de Abejorros, Distribución y Manejo dentro del Invernadero.

# código  del procedimiento:

PR- FIT-153

# revisión:

11

# fecha de revisión:

Septiembre -2019

# hoja:

# 1/4

objetivo del procedimiento:

Garantizar la sanidad y establecimiento de las colmenas de abejorros en el invernadero

áreas de aplicación:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Recepción de Colmenas de Abejorros, Distribución y Manejo dentro del Invernadero:

- Fitosanidad

- Almacén

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| Dirección: Operativa | Fecha de elaboración: Abril, 2010 |
| --- | --- |
| Departamento: Fitosanidad | Hoja: 2/4 |
| Procedimiento: Recepción de Colmenas de Abejorros, Distribución y Manejo dentro del Invernadero |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Gerente de Fitosanidad Jefe de Fitosanidad Jefe de Almacén Gerente de Fitosanidad Personal de Monitoreo o Aplicaciones | 01 02 03 04 05 06 07 08 | Requisitar las colmenas de abejorros de acuerdo a la programación tentativa de introducción y ajustando según los resultados de polinización obtenidos por monitoreo. Coordinar la colocación de bases de abejorros en el interior del invernadero; Las bases de abejorros se colocan en los postes frontales (que se ubican en el pasillo) y en puntos estratégicos al fondo del surco (depende de las variedades a cultivar) a 60cm de altura del suelo y colocar cinta amarilla para trampeo en los postes por debajo de la base de las colmenas. Proporcionar el equipo de protección personal cuando sea necesario y el Formato FO-FIT-006. Avisar vía teléfono a la Gerencia y/o Jefatura de Fitosanidad sobre la llegada de colmenas a la empresa. Al momento de recibir el aviso de la llegada de las colmenas, notificar al Jefe de Fitosanidad para que coordinen la limpieza y revisión de colmenas. Las colmenas se recibirán y resguardan en el cuarto de Fitosanidad del Módulo 1 hasta el momento de su introducción. Revisar cada una de las colmenas y limpiar los derrames de agua azucarada, anotar en el FO-FIT-006 las observaciones pertinentes. Cajas con presencia de “La Palomilla Mayor o Menor de la Cera” se rechazan y se notifica al Jefe Inmediato Marcar el costado frontal de la caja los siguientes datos: Semana de introducción Invernadero Numero de caja Ubicación dentro del invernadero |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| Dirección: Operativa | Fecha de elaboración: Abril, 2010 |
| --- | --- |
| Departamento: Fitosanidad | Hoja: 3/4 |
| Procedimiento: Recepción de Colmenas de Abejorros, Distribución y Manejo dentro del Invernadero |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Gerente de Fitosanidad Jefe de Fitosanidad Jefe de Fitosanidad Personal de Monitoreo o supervisor de Aplicaciones Jefe de Fitosanidad Personal de Monitoreo o Aplicaciones Jefe de Fitosanidad Gerente de Fitosanidad | 09 10 11 12 13 14 15 16 17 | Si se encuentran “La Palomilla Mayor o Menor de la Cera” Galleria mellonella o Achroia grisella respectivamente) o con presencia de la polilla de las frutas secas (Plodia interpunctella) se rechaza la colmena y se hace una reclamación al proveedor”. De acuerdo al programa de distribución de colmenas y el ajuste realizado por la presencia de plagas en la colmena distribuye las colmenas en el mapa de distribución de colmenas de invernadero Si se estima que la temperatura interior del invernadero es inferior a 28ºC por más de 2 horas después de la introducción de la colmena se da la aprobación para que estas se introduzcan, si no es así esperar hasta la mañana siguiente. Ya teniendo la orden de introducir las colmenas se colocan sobre las bases de abejorro garantizando que la colmena nueva siempre quede debajo de la última colmena que se introdujo y con la puerta al lado contrario de la antecesora, Se distribuyen de acuerdo al mapa de distribución que se les proporcionen. Media hora después de colocarlas abrir el orificio de entrada y salida de cada colmena. Programar cuando se crea conveniente la revisión de las colmenas de abejorros En cada revisión limpiar la colmena, verificar la actividad de los abejorros y la ausencia de plagas y reportar las observaciones en el formato FO-FIT-006. En caso de encontrar “Palomilla Mayor o Menor de la Cera” o población de obreras menor a 20 individuos o más de 5 reinas en una colmena sacar la caja del invernadero y notificar a su jefe inmediato Toda colmena que se extraiga del invernadero debe eliminarse como menciona el proveedor Revisar el procedimiento cuando menos una vez al año o cuando se crea necesario. |

DIAGRAMA DE FLUJO

| Dirección: Operativa | Fecha de elaboración: Abril, 2010 |
| --- | --- |
| Departamento: Fitosanidad | Hoja: 4/4 |
| Procedimiento: Recepción de Colmenas de Abejorros, Distribución y Manejo dentro del Invernadero |
| Gerente de Fitosanidad | Jefe de Fitosanidad | Personal de Monitoreo o Aplicaciones |
| Formulo Ing. Leovigildo Martinez Rodriguez GERENTE DE FITOSANIDAD | Revisó Ing. Leovigildo Martinez Rodriguez GERENTE DE FITOSANIDAD | Autorizó Ing. Juan Antonio Segura León DIRECTOR OPERATIVO |