# nombre del procedimiento:

# Control y Revisión de  Vasos, Tijeras o Cuchillos

# código del procedimiento:

# PR-OPE-162

# revisión:

12

# fecha de revisión:

Diciembre  -2019

# hoja:

1/4

# objetivo del procedimiento:

Establecer un método para el control de los vasos, tijeras o cuchillos y asegurar que el producto no ha sido contaminado con residuos o partículas de metal.

áreas de aplicación:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de  Control y Revisión de  Vasos, Tijeras o Cuchillos:

- Operaciones

- Calidad e Inocuidad

- Operario

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| Dirección: Operativa | Fecha de elaboración: Marzo, 2010 |
| --- | --- |
| Departamento: Operaciones | Hoja: 2/4 |
| Procedimiento: Control y Revisión de Vasos, Tijeras o Cuchillos |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Supervisor Supervisor Operario | 01 02 03 04 05 06 07 | Desinfección de Vasos, Tijeras y/o Cuchillos: Todos los días antes de iniciar el turno el Supervisor del área deberá desinfectar los vasos y tijeras de cada uno de los operarios que laboran en su área, con la solución desinfectante a base de cuaternarios de amonio, la cual será preparada por el personal de esclusa y se revisa por parte de inocuidad. En caso de requerir cuchillos para la operación, también deben ser desinfectados. En los invernaderos los vasos, tijeras / cuchillos se desinfectarán en la esclusa con sales cuaternarias a 200 PPM. Los vasos, tijeras / cuchillos se deben rociar de 2 a 3 veces, de manera que se desinfecte por ambos lados. Al momento de la desinfección se debe inspeccionar la condición física de los vasos, tijeras / cuchillos, es decir que estén completos y no falten pedazos de plástico, de metal, resortes, o que tengan óxido. Si en algún vaso, tijera / cuchillo se detecta incompleta la condición física, se debe de retirar y suplirse por otro en buen estado. La herramienta dañada se debe entregar al Jefe Inmediato. Se debe registrar en el FO-OPE-021 la desinfección, la condición inicial de los vasos la hora, la cantidad y quién lo realizó y su llenado debe ser en tiempo y forma. Se debe de hacer una inspección de la higiene de los vasos para asegurar que se mantengan limpios y estos se deben lavar con una frecuencia semanal. En el FO-OPE-001 se registra la desinfección, la condición inicial de los utensilios, la hora, la cantidad y quién lo realizó y su llenado debe ser en tiempo y forma. Una vez desinfectados y revisados los utensilios, se le hace entrega a cada operario. El operario al recibir los vasos, tijeras o cuchillos también deberá revisar la condición en la que se le está entregando, en caso de estar dañado reportar al jefe inmediato. |

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| Dirección: Operativa | Fecha de elaboración: Marzo, 2010 |
| --- | --- |
| Departamento: Operaciones | Hoja: 3/4 |
| Procedimiento: Control y Revisión de Vasos, Tijeras o Cuchillos |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Operario / Supervisor Operario Supervisor | 08 09 10 11 12 13 | Cuando se llegue a romper un vaso, tijera o cuchillo este se debe entregar al Jefe Inmediato junto con la partícula de metal, en caso de que no se llegue a encontrar dicha partícula, se deberá revisar y limpiar el área donde ocurrió el incidente avisar inmediatamente al personal involucrado y detener el proceso hasta liberar la revisión. Si no se encuentra la partícula se desechará todo el producto que se haya procesado en el momento del incidente según sea el caso y registrarlo en el apartado de observaciones del registro de control y revisión de vasos FO-OPE-021 y en el caso de tijeras o cuchillos FO-OPE-001. Cuando el operario salga a sus descansos, o fuera del área de trabajo deberá dejar el vaso, tijeras o cuchillos en el área asignada. Por ningún motivo los vasos, tijeras o cuchillos deberán salir del área de trabajo, de ser así será de manera justificada y autorizada por el responsable del área y tendrán que ser desinfectadas nuevamente al momento de ingresar. Al término del turno o de la actividad el operario deberá entregar al Jefe Inmediato el vaso, tijera / cuchillo. Recibe las tijeras / cuchillos y nuevamente debe revisar la condición física de estos, registrar en el formato FO-OPE-001 la condición física, hora y quien realizó. Recibe el vaso y nuevamente debe revisar la condición física de este, registrar en el formato FO-OPE-021 la condición física hora y quien realizó. Ambos registros deben llevarse todos los días por escrito, de forma clara y legible, y se deberán revisar y archivar por el responsable del área. Nota: En las áreas productivas no está permitido el uso de cutters. |

# DIAGRAMA DE FLUJO

| Dirección: Operativa | Fecha de elaboración: Marzo, 2010 |
| --- | --- |
| Departamento: Operaciones | Hoja: 4/4 |
| Procedimiento: Control y Revisión de Vasos, Tijeras o Cuchillos |
| Inspector de Calidad e Inocuidad | Supervisor | Operario |
| Formuló Julio C. Reynaga López JEFE DE OPERACIONES | Revisó Ing. Juan Antonio Segura León DIRECTOR OPERATIVO | Autorizó Ing. Juan Antonio Segura León DIRECTOR OPERATIVO |

# Text boxes

Retorno de la herramienta al final de la actividad

Fin

Cambio y registro de la herramienta

Rastrear y limpiar el área y producto involucrado

Desprendimiento de metal en el  area

Revisión de daños

Informar al jefe inmediato

Daños de vasos, tijeras o cuchillos

Revisión física de vaso, tijera o cuchillo al inicio y durante la actividad

Registros FO-OPE-001 Y FO-OPE-021

Entrega física de vaso, tijera o cuchillos

Desinfección de vasos, tijeras o cuchillos

Preparación de Solución Desinfectante.

Inicio